F-Link 1.5.1 obsługuje nowe produkty, w tym nową usługę SDC oraz oferuje nowe funkcje. Do nowych funkcjonalności  należą: możliwość bezprzewodowego aktualizowania firmware (FW) w urządzeniach bezprzewodowych, bardziej szczegółową diagnostykę sygnału urządzeń bezprzewodowych i poprawę ustawień wewnętrznych niektórych dostępnych obecnie urządzeń.

Nowemu oprogramowaniu F-Link towarzyszy nowy pakiet firmware 20.1 dla central alarmowych i innych urządzeń.

FLink 1.5.1 obsługuje nowe produkty, takie jak:

- JA-110TP – termostat na magistralę

- JA-150TP –termostat bezprzewodowy

- JA-150R – repiter sygnału do urządzeń bezprzewodowych serii JA-100

- JA-120PC (90) – czujka ruchu PIR na magistralę z wbudowanym aparatem do weryfikacji i obiektywem 90°

- JA-160PC (90) – bezprzewodowa czujka ruchu PIR z wbudowanym aparatem do weryfikacji i obiektywem 90°

- JA-120Z – wzmacniacz magistrali JA-100

Nowe funkcje F-Link:

- Zdalne aktualizacje FW dla urządzeń bezprzewodowych.

  - Obsługiwane bez ograniczeń:

    - AC-160-C, AC-160-DIN

    - JA-150R, JA-150TP, JA-152NM

    - JA-160PC (90), JA-163A

    - Wszystkie nowo obsługiwane urządzenia JA-100

  - W przypadku urządzeń JA-154E i JA-160PC F-Link sprawdza, czy wersja FW obsługuje aktualizacje bezprzewodowe. Jeśli nie, najpierw konieczna jest aktualizacja poprzez kabel USB. Potem możliwa jest aktualizacja bezprzewodowa.

  - Nieobsługiwane urządzenie:

    - JA-152E, JA-153E

- Sterowanie zasilaniem MAGISTRALI poprzez F-Link:

  - Zasilanie MAGISTRALI może teraz być sterowane (włączane/wyłączane) poprzez oprogramowanie F-Link w wewnętrznych ustawaniach centrali alarmowej. Fizyczne odłączenie zasilania przewodów MAGISTRALI nie jest już konieczne. Funkcja ma również zastosowanie do wzmacniacza MAGISTRALI JA-120Z. Uwaga: nie jest przeznaczona do stałego odłączenia MAGISTRALI.

- Nowe funkcje w ustawieniach danych wyjściowych PG:

  - W pełni regulowany czas danych wyjściowych PG (stosuje się do funkcji impulsu, opóźnienia) – czas można teraz ustawić w dokładności sekundowej dla czasu dłuższego niż 9 godzin.

  - Nowa funkcja w kolumnie „Blokowanie danych wyjściowych PG” – „Blokowanie przez PG”. Dane wyjściowe PG mogą teraz być blokowane również przez inne dane wyjściowe PG.

  - Do pamięci zdarzeń dodano bardziej szczegółowe informacje na temat blokowania PG.

- Nowa funkcja uzyskiwania numeru telefonicznego komunikatora GSM w ustawieniach wewnętrznych komunikatora. 
Numer telefonu pojawia się w prawym dolnym rogu po kliknięciu przycisku „Uzyskaj numer telefoniczny komunikatora”. Numer wyświetla się również po pomyślnym wyniku testu komunikacji w trakcie rejestracji.

- Dodano pole wyboru „Nie pokazuj następnym razem” 
do okna Ostrzeżenie, pojawiającego się podczas opuszczania trybu serwisowego oraz wyboru typu komunikacji „Bez zdalnego programowania”.

- Zachowanie funkcji blokady SIM w ustawieniach GSM zostało zmienione. Obecnie funkcja usuwa ustawienia ARC oraz ustawienia GSM.

- Poszerzono informacje o poziomie sygnału RF w zakładce Diagnostyka. W przypadku urządzeń dwukierunkowych pokazywana jest informacja o sile sygnału RF w dwóch kierunkach: urządzenie – ( centrala; centrala –( urządzenie. W przypadku urządzeń jednokierunkowych zawarte są informacje na temat siły wszystkich dostępnych modułów radiowych oraz wzmacniaczy.

- Poszerzono w pamięci zdarzeń informacje na temat „wyboru użytkowników” oraz „niewysłanych wiadomości”.

- Eksport etykiet segmentów do PDF – nowa opcja eksportowania etykiet segmentów do formatu plików PDF jest dostępna w podglądzie drukowania.

- Nowa opcja w ustawieniach czytnika RFID „Aktywowane poprzez naciśnięcie  lub wymóg autoryzacji”. Czytnik RFID jest aktywowany poprzez naciśnięcie przycisku aktywacji podświetlenia lub automatycznie, gdy oczekuje się na aktualizację, np. w trakcie czasu na wejście.

- Szybki tryb USB – oprogramowanie F-Link ostrzega o włączonej funkcji „Szybkiego trybu USB” w systemie operacyjnym Windows, co może powodować problemy w komunikacji pomiędzy komputerem a centralą alarmową. F-Link wyświetla również informacje o sposobie dezaktywacji tej funkcji.

- Autoryzacja użytkownika i karty RFID nie zostaną usunięte w przypadku zmiany długości kodu.

- Zmiany w parametrach urządzenia:

  - JA-152NM

    - Nowa opcja „Niepomyślne blokowanie aktywuje informacje wejściowe”

  - JA-152J a JA-154J

    - Usunięty parametr „Potwierdź pominięcie”

Procedura aktualizacji FW:

- Podłączyć kabel USB do centrali alarmowej i komputera. Otworzyć oprogramowanie F-Link i przejść do trybu serwisowego.

- W menu „Centrala alarmowa” kliknąć „Aktualizacja oprogramowania”.

- Poprzez naciśnięcie „OK” zatwierdzić aktualizację wszystkich automatycznie zaznaczonych urządzeń.

- Pozostawić w trybie serwisowym i odłączyć przewód USB.

Pakiety firmware F-Link 1.5.1

| Urządzenia MAGISTRALI: | Urządzenia wymagające połączenia bezprzewodowego oraz USB: |
| --- | --- |
| AC-160-C | LZ65207 | JA-122E | LU60925 |
| AC-160-DIN | LZ65107 | JA-123E | LU60925 |
| JA-110R | LR61615 LR60614 | JA-150R | OH60103 |
| JA-110R-80 | LR60114 | JA-150TP | MX60101 |
| JA-110C | NT60105 | JA-152E | LU60725 |
| JA-110TP | MX60201 | JA-152NM | OG61104 |
| JA-111R | LR61715 | JA-153E | LU60425 |
| JA-110P | MU66004 | JA-154E | LU61826 |
| JA-113E | LU61625 LU60620 | JA-160PC | MQ61014 |
| JA-112E | LU61525 LU60525 | JA-163A | NM60006 |
| JA-101K | LJ60420.1 |  |  |
| JA-114E | LU60225 |  |  |
| JA-106K | MD60420.1 |  |  |
| JA-110F | MR60102 |  |  |
| JA-111ST | LW61203 |  |  |
| JA-110ST | LW61603 |  |  |
| JA-114HN | LN63104 |  |  |
| JA-120PC | MP61014 |  |  |
| JA-120PW | ML61004 |  |  |
| JA-120Z | NE60104 |  |  |
| JA-121T | NN60202 |  |  |
| JA-190X | MD64011 |  |  |

Nowa wersja J-Link 1.5.1 jest dostępna na karcie SD po aktualizacji centrali alarmowej FW.